Technické informace

### Pomocný kontakt S2C-HXX  dle. EN 62019

Montáž zleva na jističe S200, S200M and S200P

# Technical data

Jm. Proud Ith:                                10 A

min. napětí UBmin:                         24 V AC/DC

Dle normy  DIN VDE 0110 část 1 a 2

kategorie přepětí               III

utahovací moment:                      max. 0,8 Nm

mech. životnost:                          10 000 operací

Typy:

| Typ | contact | Obj. číslo | EAN | balení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2C-H11L | 1 NO/1NC | 2CDS200936R0001 | 4016779648820 | 1 |
| S2C-H20L | 2 NO | 2CDS200936R0002 | 4016779648837 | 1 |
| S2C-H02L | 2 NC | 2CDS200936R0003 | 4016779648844 | 1 |

# Montáž

Max.  1 pomocný kontakt z levé strany na jistič.